NAFUKOVACIA TENISOVÁ HALA

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

(Projekt pre stavebné povolenie)

Miesto stavby:			parc.č.5813, k.ú. Piešťany

Investor:	Tenisový klub Kúpele Piešťany,

E. Belluša 2, 921 01 Piešťany

Vypracoval: 			Ing. Miriam Suchomelová a kolektív

Dátum: júl 2020

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1 ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši prekrytie existujúcich tenisových dvorcov pomocou dvojplášťovej nafukovacej haly, rozmer zastrešenia 36,00x36,00x11,00m.

Existujúce dvorce č. 2 a 3 sa nachádzajú v tenisovom areáli v jeho severnej časti.

Kapacity:

- Zastavaná plocha:				1.314,5 m2

- Úžitková plocha:				 1.314,5 m2

- Obostavaný priestor:				14.459,3 m3

Prehľad východiskových podkladov:

- Obhliadka územia, zameranie

- Vecné požiadavky investora na rozsah stavby

- Príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy

2 Spracovatelia projektovej dokumentácie

- architektúra a stavební časť:	Dipl. Ing. Jozef Majer

- elektro prípojka:				Ing. Slavomír Vislocký

- plyn:						Ing. Ľuboš Mitošinka

- protipožiarne zabezpečenie stavby	Ing. Daniel Kňažko

3 Základné údaje charakterizujúce stavbu

Opláštenie haly je typové a bude zrealizované fy POLY Slovakia. Hlavná plachta sa skladá z 2 vrstiev oddelených vzduchovým vankúšom.

4 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Stavba nemá žiadne vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

5 Predpokladaná doba realizácie stavby

Zahájenie a ukončenie stavby:  podľa finančných možností investora, v roku 2020-21.

Podľa výpočtu v prílohe tejto správy požiarny úsek N1.01 sa vybaví 4 ks prenosný hasiaci
prístroj práškový s náplňou 6 kg prášku.

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

STRUČNÝ opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické a archtektonické riešenie

Projektová dokumentácia rieši prekrytie existujúcich tenisových dvorcov pomocou dvojplášťovej nafukovacej haly, rozmer zastrešenia 36,00x36,00x11,00m.

Existujúce dvorce č. 2 a 3 sa nachádzajú v tenisovom areáli v jeho severnej časti.

Pred samotnou realizáciou haly bude potrebná úprava existujúceho oplotenia na dvorcoch č.2 a 3 a to demontáž vnútorného deliaceho  plota a úprava oplotenia pri vstupe.

Na asfaltových dvorcoch bude umiestnený mobilný kontajner pre umiestnenie strojného zariadenia.

Obsadenosť osobami – 2 tenisové kurty:

Uvažuje sa max 8hráčov (2x štvorhra) a 4 rozhodcovia = 12 ľudí.

Navrhované STAVEBNÉ  konštrukcie

Po obvode haly sú navrhnuté základové pásy, do ktorých bude uchytávaná plášťová konštrukcia haly.

Opláštenie haly je typové a bude zrealizované fy POLY Slovakia. Hlavná plachta sa skladá z 2 vrstiev oddelených vzduchovým vankúšom.

Základná nosná plachta – Satller a.g. type 2 900g/m2.  Plachta bude upravená proti plesniam. Nehorľavosť podľa EN 13501-1.

Vnútorná izolačná plachta – Satller a.g. TIPE 0 500g/m2.  Plachta bude upravená proti plesniam. Nehorľavosť podľa EN 13501-1.

Vstup do haly bude cez otočné dvere, ktoré bude nasmerované do priečnej uličky medzi dvorcami.

Núdzový východ bude z bočnej strany orientovaný na západ.

Hala bude prichytávaná pomocou chemických kotiev HILTI  - 96ks.  Na konci dvojitej membrány bude oceľová rúra ø40, ktorá bude zašitá do lemu plášťa. Táto rúra bude prichytená pomocou ôk a kotiev k betónovému základu. Vzdialenosť kotiev cca 1,5m.

VYKUROVANIE

Vykurovanie haly bude pomocou vykurovacieho agregátu pevný, s výmenníkom tepla  K-180/D, ktorý bude umiestnený mimo haly.  V hale bude umiestnený plynový horák klockner. Pre vústenie prívodu vzduchu bude slúžiť PVC rúra ø1100mm, dl.4m.

Na odvod spalín bude slúžiť trojvrstvový komín, umiestnený pri strojnom zariadení mimo haly.

| Vzduchotechnická jednotka / typ kotla | Gustav Nolting GmbH |
| --- | --- |
| Výkon kotla na vstupe (min – max) | 154,0 – 310,0kW |
| Výkon kotla na výstupe (min – max) | 145,6 – 275,0kW |
| Štítkový výkon kotla | 250,0kW až 275,0kW |
| Priemerný výkon kotla počas sezóny | cca40kW |
| Výrobca / Model horáku / typové označenie | Klockner |
| Výkon horáku (min – max) | 110/140 – 246kW |
| Druh paliva / výhrevnosť paliva | Zemný plyn / 33-36 MJ/m3 |
| Prietok plynu *) | 33,0m3/h |
| Priemer prívodného potrubia **) | 5/4´´, popr. 6/4´´ |
| Požadovaný tlak plynu ***) | 2,0 – 36,0kPa |

OSVETLENIE

Hala bude osvetlená LED svietidlami 1x59W, intenzita 480LUX, spolu 96ks, v dvoch svetelných pásoch nad každým dvorcom.

Zapínanie a vypínanie LED svietidiel bude cez mobil, prípadne v elektrickej rozvodnej skrini.

Núdzové osvetlenie vnútrajška nafukovacej haly na určenie smeru behu do núdzových dverí bude osvetlené LED svietidlami zavesenými na PVC membráne a osvetlením priestoru 3 hodiny.

VETRANIE

V hrebeni oblúka bude umiestnený ventilátor , ktorý bude napájaný elektrickým káblom.

2. NÁROKY NA ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD

ENERGETICKÁ BILANCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Hlavný rozvádzač pre objekt:

RP1:

Inštalovaný výkon		Pi =  11 kW

Súčasný príkon 		Ps = 8,8 kW

Menovitý súčiniteľ súčasnosti                                   0,8

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pre objekt:

Prevádzková doba	n = 365 dní

Denná prevádzková doba	h = 8 hod

Denná spotreba elektrickej energie	Ad= 8*8,8  = 70,4 kWh

Predpokladaná ročná spotreba	A=Ad*n = 25,7 MWh

Dôležitosť dodávky el. energie podľa 3 stupňa.

Rozdelenie sústavy z TN-C na TN-C-S so samostatným nulovacím a ochranným vodičom PE je v rozvádzači RH – miesto napojenia. Miesto rozdelenia je potrebné pripojiť na uzemnenie objektu.

Navrhovaný objekt bude napojený z jestvujúceho rozvádzača RH, pole  č.2, ktorý je umiestnený vo vedľajšom objekte patriaci k futbalovému štadiónu,  vzdialenému cca 70m, v jestvujúcej rozvodni. V rozvádzači RH bude osadený hlavný istič LVN-80B/3 /OEZ/ pre navrhovaný objekt nafukovacej haly. Zo svoriek hlavného ističa bude vyvedený prívodný kábel NN pre navrhovaný objekt v jestvujúcom kanáli v zemi a prestúpi von cez stenu rozvodne. Pripojovací kábel bude RP1WL1-CYKY-J 5x35 do podružného rozvádzača RP1 . Prívodný kábel bude vedený vo výkope vo vyznačenej trase v zeleni popri chodníku asi 45m, pokračuje v chráničke cez miestnu komunikáciu a chodník prekopaním v hĺbke 1000mm v trase asi 7m, ďalej popri chodníku v zelenom páse spolu s uzemňovacím pásom FeZn 40x3mm až  po miesto osadenia pilierového podružného rozvádzača RP1. Tu sa kábel zaústi do navrhovaného rozvádzača RP1 a bude ukončený na hlavnom vypínači 100A/3

Rozvádzač RP1 je navrhnutý ako pilierová skriňa so zemným dielom /SFOS/, o rozmeroch 400x500 /1600/ x245, s krytím IP44/IP20. Prívody, vývody spodom.

Rozvádzač RP1 bude pozostávať z týchto komponentov: hlavný vypínač, prepäťová ochrana 1+2, istič pre prívod k technológii nafukovacej haly. Rozvádzač RP1 je navrhnutý s výkonovou a priestorovou rezervou.

V rozvádzači RP1 bude osadený istič LTN-40C-3 /OEZ/ a z neho bude vyvedený kábel RWL1-CYKY-J 5x10, ktorý sa zvedie do zeme a vedie sa spoločne so zemným pásom FeZn 30x4mm a privedie sa k miestu umiestnenia kontajnéra pre teplovzdušný agregát, kde sa zaústi do rozvodnej skrine R pre teplovzd.agregát haly, pre dopojenie vykurovacej jednotky a osvetlenia haly. Rozvádzač R aj všetky ostatné rozvody do haly a v hale sú v dodávke technológie haly.

ENERGETICKÁ BILANCIA SPOTREBY PLYNU

Ako palivo s abude používať plyn naftový o výhrevnosti 34MJ/m3.

Názov POZ	plynový horák KLOCKNER

Max.hod. 	33,0m3/hod

Inštalovaná aj súčasná spotreba 	33,0m3/hod

Na doreguláciu tlaku plynu z 90kPa na 20kPa je navrhnutý regulátor tlaku, ktorý je predmetom riešenia pripojovacieho plynovodu v samostatnej časti PD.

Na meranie spotreby plynu je navrhnutý podružný membránový plynomer BK-G25MT. Plynomer je umiestnený v skrinke v oplotení, prístupný z verejného priestoru.

Za hlavným uzáverom je vedené potrubie D90 vo výkope. Prestup potrubia je v chráničke. K horáku je navrhnutá prípojka D15.

TECHNICKÉ PARAMETRE PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU

Prevádzkový pretlak v distribučnom plynovode	100kPa

Dimenzia plynovodu v mieste napojenia 	DN150

Dimenzia pripojovacieho plynovodu 	d40

Materiál	polyetylén

Dĺžka	26,5m

Prenášanie	35Nm3/h

Trasa pripojovacieho plynovodu je vedená kolmo na hranicu pozemku. Domová regulačná zostava bude umiestnená vo výklenku o rozmeroch 1000x1100x450mm.

Na meranie spotreby plynu bude inštalovaný membránový plynomer, ktorý bude prístupný z verejného priestoru.

7. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Hala bude slúžiť pre dva tenisové kurty, bez divákov, čo predstavuje pre jednu skupinu max.
8 hráčov (2X štvorhra) a 4 rozhodcovia t.j. 12 osôb.

Podľa výpočtu v správe PBS požiarny úsek N1.01 sa vybaví 4 ks prenosný hasiaci
prístroj práškový s náplňou 6 kg prášku.

Protipožiarne zabezpečenie objektu rieši samostatná časť tejto PD.